## Slide 1: 静脉输液速度的确定与掌握
望京社区卫生服务中心
王秀文

## Slide 2
静脉输液是护士在临床广泛应用的一项基础护理操作，输液速度是整个输液过程的重要部分。在临床工作繁忙时，对静脉输液速度容易造成忽略，输液速度有过快或过慢、滴速暂停等现象，直接影响了临床治疗的目的和疗效。

## Slide 3: 输液滴速与时间的计算
目前临床上常用的一次性输液器因不同厂家生产的输液器管径不同,滴系数有10/mL、15/mL、20/mL 3种型号.
每小时输入液体毫升数(L/h)
=每分钟滴数×60÷滴系数.

## Slide 4: 输液滴速与时间的计算
滴系数为10/mL时
每小时输入液体毫升数=每分钟滴数×6;
滴系数为15/mL时
每小时输入液体毫升数=每分钟滴数×4;
滴系数为20/mL时
每小时输入液体毫升数=每分钟滴数×3.
.

## Slide 5: 输液滴速与时间的计算
在输入液体前，首先要根据患者的病情轻、重、年龄、身高、体重、用药种类、心肺功能、输液目的来计算输液速度和时间。

## Slide 6: 输液滴速与时间的计算
每分钟滴数（gtt/min）=
输入液体总量（ml） ×点滴系数（gtt/ml）
输液总时间（h） ×60min/h
输液所需时间（h）=
输入液体总量（ml） ×点滴系数（gtt/ml）
每分钟滴数（gtt/min） ×60min/h

## Slide 7: 输液速度分类
一般速度的药液
其主要用于补充每日正常生理消耗量或为了输入某些治疗药物（如抗生素、激素、维生素、止血药或其他疾病的辅助药等）。这类输液速度宜每分钟40滴～60滴，小儿每分钟20滴～40滴［1］。

## Slide 8: 输液速度分类
输入生理盐水时不宜过快
因为生理盐水中，只有钠的浓度和血浆相近似，而氯的含量都远远高于血浆浓度（生理盐水的氯浓度154 mmol/L,血浆的氯浓度只有103 mmol/L），输液过快，可使氯离子在体内迅速增多，肾功能健全时，过多的氯离子尚可由尿中排出，以保持离子间的平衡；如肾功能不全，则容易造成高氯性酸中毒。

## Slide 9: 输液速度分类
输入葡萄糖液体时
速度过快，机体对葡萄糖不能充分利用，部分葡萄糖就会从尿中排出。一般每公斤体重每小时接受葡萄糖的限度约为0.5 g。成人输液10%葡萄糖时，以每分钟40滴~60滴为宜。

## Slide 10: 输液速度分类
快速输入的药液
常用于严重脱水的患者，如心肺功能正常应以10 ml/min左右的速度进行补液，全日总输液量宜6 h~8 h完成。在抢救低血容量休克患者时，需要快速静脉输液扩充血容量。脑水肿病人急需脱水，使用甘露醇、山梨醇等高渗脱水剂时，需要快速滴注，让药物在血液中迅速形成高渗透压，使组织中的水分渗透到血管，才能起到使组织脱水消肿的作用。在使用大剂量抗生素、抢救严重感染病人时，有时也需要分次定量迅速滴注，保证血液的药物达到峰值浓度，才能达到理想的杀菌效果。但在快速输液时，要严密观察病情，因为输液速度过快，血容量骤然增加会引起心肺负荷过重，严重者可导致心力衰竭、肺水肿。这种情况尤其多见于原有心肺疾病的患者或老年患者。

## Slide 11: 输液速度分类
慢速滴注的药物
适合颅脑、心肺疾患及老年患者和使用高渗糖或刺激性较大的药物等。约20滴/min~40滴/min以下。尤其静脉补钾时速度不能过快，浓度不宜过高，不超过0.3%，成人每日补钾量不应超过5 g，小儿每日0.1 g/kg~0.3 g/kg，应稀释为0.1%~0.3%浓度进行输液。

## Slide 12: 输液速度分类
随时调速的药物
要根据患者病情变化和治疗要求不同，输液速度须按实际需要随时调节滴速。如脱水患者早期输液宜快，待病情基本稳定后逐步减慢，形成“快-较快-慢”三个输液速度。中、重度失水，一般在开始4 h~8 h内输入补液总量的1/3~1/2，余量在24 h~48 h内补足。休克患者在滴注升压药时，滴注的速度应以既能保持血压在一定水平［（80~100)/(60~70)mmHg）］，又不致于使血压过分升高为宜。

## Slide 13: 计算举例
盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液
本制剂专供静脉滴注，滴注时间为每100ml至少60分钟。本制剂不宜与其它药物同瓶混合静滴，或在同一根静脉输液管内进行静滴。计算每分钟滴数？

## Slide 14: 计算举例
盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液
静脉滴注乳酸左氧氟沙星注射液时将输液速度控制在26滴/min,患者发生皮肤血管不良反应少,且所需输液时间适宜

## Slide 15: 计算举例
注射用磷霉素钠
本品静脉滴注速度宜缓慢，每次静脉滴注时间在1-2小时以上，计算每分钟滴数？
严格控制磷霉素静脉滴注速度可以显著减少其所致的不良反应.